ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12.4 (2021) | Аеропортове обладнання, код ДК 021:2015 - 34960000-4 - Аеропортове обладнання | 3 908 800,00 грн. з ПДВ | 3 257 333,33 грн. без ПДВ | UA-2021-11-04-011351-a |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю виконання технічного обслуговування та ремонту устаткування світлосигнального обладнання злітно-посадкової смуги.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості направлено низку запитів підприємствам, що постачають необхідний товар, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування та кількість товару визначена з урахуванням поточних потреб підприємства.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Виходячи з багаторічного досвіду використання товару, технічні та якісні характеристики визначені такими, що в повному обсязі задовольнятимуть потребам підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Назва предмета закупівлі | Модель або марка або таке інше | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR631 | шт. | 100 | Номінальна потужність – 45 Вт або 30/45 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 6,6/6,6 А Індуктивність (магнітна) – не більше 16 мГн. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 85%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 2 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR641 | шт. | 300 | Номінальна потужність – 100 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 6,6/6,6 А (відхилення не допускається). Індуктивність (магнітна) – не більше 14 мГн. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 85%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 3 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR-651 | шт. | 100 | Номінальна потужність – 200 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 6,6/6,6 А. Індуктивність (магнітна) – не більше 25 мГн. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 90%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 4 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR531.83 | шт. | 20 | Номінальна потужність – 45 Вт або 30/45 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 8,3/6,6 А. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 85%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 5 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR541.83 | шт. | 50 | Номінальна потужність – 100 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 8,3/6,6 А. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 85%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 6 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR-546.83 | шт. | 20 | Номінальна потужність – 150 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 8,3/6,6 А. Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 90%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |
| 7 | Ізолюючий трансформатор | Efla KR-551.83 | шт. | 50 | Номінальна потужність – 200 Вт. Номінальний струм (струм первинного кола / струм вторинного кола) – 8,3/6,6 А). Коефіцієнт потужності – не менше 0,97. Робота від струму з частотою – 50 Гц. Коефіцієнт корисної дії (ККД, ефективність) – не менше 90%. Первинні роз’єми: - штекер («папа») – FAA L-823, Style 2; - розетка («мама») – FAA L-823, Style 9. Наявний заземлюючий контакт. |