ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.116 (2021) | Оргтехніка, код ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання | 1 954 003,26 грн. з ПДВ | 1 628 336,05 грн. без ПДВ | UA-2021-11-25-004871-b |

Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення виробничих процесів підприємства необхідним обладнанням для друку, копіювання та сканування документів. Обладнання для друку, копіювання та сканування документів знаходиться на межі вичерпання свого технічного ресурсу та не відповідає, щодо кількості та якості, вимогам виробничих процесів підприємства.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях отриманих, відповідно до запитів, від потенційних постачальників товарів даного типу та розрахована як  середньоарифметична. Перелік потенційних постачальників товарів визначено в результаті проведеного моніторингу ринку з використанням відкритих джерел.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі визначені на основі практики закупівель минулих періодів, статистичної інформації щодо них, у відповідності з екологічними вимогами та вимогами безпечності використання, в обсягах необхідних для забезпечення виробничих процесів підприємства оргтехнікою.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Назва предмета закупівлі | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 4 | Багатофункціональний пристрій Xerox VersaLink B405 з додатковим патч-кордом RJ-45 CAT.5E 3,0 м та двома додатковими оригінальними картриджами екстра підвищеної ємності. Одностороння швидкість – до 45 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Двостороння швидкість - до 28 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Щомісячний робочий цикл - до 150000 ст./міс.; Рекомендований середній щомісячний обсяг друку - до 15000 ст.; Процесор – двоядерний, 1,05 ГГц; Пам'ять - 2 Гб; Підключення - Ethernet 10/100/1000 Base-T, високошвидкісний USB 3.0, Wi-Fi 802.11n та Wi-Fi Direct з додатковим набором Wi-Fi (підтримуються одночасні дротові та бездротові з’єднання), функція NFC для з'єднання в пару; Особливості контролера - уніфікована адресна книга, клонування конфігурації, попередній перегляд сканування, розширювана платформа інтерфейсу, мережевий облік увімкнений, рольові дозволи, зручність автентифікації, онлайн-підтримка; Мови інтерфейсу користувача - англійська, українська; Час завантаження/розігріву - до 60 секунд після увімкнення, та до 5 секунд при виході з режиму сну; Час першої роздруківки - 5,1 секунди; Роздільна здатність друку - до 1200 x 1200 dpi (покращена); Опис мов сторінки – PCL 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3; Максимальна площа друку - 4 мм від краю паперу; Функції друку - за замовчуванням, банерні сторінки увімкнені/вимкнені, двонаправлений статус реального часу, макет буклету, режим чернетки, підгонка до нового розміру паперу, ідентифікація завдання (ідентифікатор друку або банеру, ідентифікатор друку на полях лише на першій сторінці або на всіх сторінках), моніторинг роботи (клієнтський або локальний інтерфейс користувача), макет сторінки N-up (до 16 сторінок на аркуші), вибір паперу за атрибутом, персональний друк, друк навколо увімкнений/вимкнений, друк із USB, набір зразків, збережена робота, масштабування, безпечний друк, пропуск порожніх сторінок, спеціальні сторінки (програмування сторінок винятків: обкладинки, вставки, сторінки винятків), збереження та виклик налаштувань драйвера, видалення збережених робочих місць, двосторонній друк (за замовчуванням), водяний знак (заздалегідь визначений та спеціальний), налаштування драйвера Earth Smart; Друк із USB - друк через порт USB типу A, підтримка прямого друку з комп'ютера через USB-порт типу B, підтримувані формати файлів: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; Сумісність з ОС – Windows 7,8,8.1,10, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, macOS 10.11, 10.12, 10.13, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, SUSE, SAP; Шрифти PostScript – 136; Шрифти PCL – 83; Сканер документів - 60-аркушний реверсивний автоматичний подавач документів (RADF); Розмір сканера для документів: - зі скла експонування - до 216 мм x 356 мм; - з АПД - до 216 мм х 356 мм; Швидкість одностороннього копіювання - до 45 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Швидкість двостороннього копіювання - до 28 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Час виходу першої копії – до 6,2 секунд; Сторони копіювання (вхід: вихід) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1; Кількість копій - від 1 до 999; Максимальна роздільна здатність - до 600 x 600 dpi; Зменшення/збільшення - змінне масштабування від 25% до 400% з кроком 1%; Паралельність - паралельне сканування та друк; Функції копіювання - анотація функцій копіювання (номери сторінок, коментарі, штамп дати) включаючи формат шрифтів і опції стилів, автоматичне придушення фону, копіювання книг із центральним стиранням, копіювання буклетів, колація, контроль темряви, видалення краю, передня кришка, копія посвідчення особи, покращення зображення, зсув зображення, освітлення/затемнення, оригінальна орієнтація, оригінальний розмір, оригінальний тип, макет сторінки, зменшення/ збільшення від 25% до 400%, зразок копії, насиченість, гострота; Можливості сканування - монохромне та кольорове; Паралельність - сканування, коли система друкує копію або завдання мережевого друку, або під час передачі сканування в мережу; Швидкість одностороннього сканування: - монохромного - до 53 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - кольорового - до 28 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Швидкість двостороннього сканування: - монохромного - до 25 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - кольорового - до 14 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Роздільна здатність - оптична 600 x 600 dpi, інтерпольована до 9600 dpi; Глибина кольору - 24-бітна кольорова, 8-бітна шкала сірого; Максимальна площа сканування: - з скла експонування – 216 мм x 356 мм; - з АПД – 216 мм x 356 мм; Протоколи мережевої реєстрації – FTP, SMTP, SMB, sFTP; Формати файлів – JPG, TIFF (одно- та багатосторінковий), XPS (одно- та багатосторінковий), PDF (одно- та багатосторінковий), PDF з можливістю пошуку за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), захищений паролем PDF; Сумісність драйвера сканування - WIA, TWAIN; Підтримувані пункти призначення сканування - сканування в визначене місце користувача, сканування на USB, сканування на електронну пошту, сканування в мережу (FTP чи перегляд SMB); Ємність реверсивного автоматичного подавача документів (RADF) – 60 аркушів; Розміри та щільність паперу в АПД: - односторонній – від 139,7 мм х 139,7 мм до 216 мм х 356 мм, від 50 до 125 г/м2; - двосторонній – від 139,7 мм х 139,7 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 125 г/м2; Ємність обхідного лотку - 150 аркушів; Розміри та щільність паперу в обхідному лотку: - односторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 220 г/м2; - двосторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 163 г/м2; Ємність лотку 1 - 520 аркушів; Розміри та щільність паперу в лотку 1: - односторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 220 г/м2; - двосторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 163 г/м2; Споживання енергії: - безперервний друк – 620 Вт; - в режимі очікування – 60 Вт; - в режимі сну - 4 Вт; Рівень звукової потужності: - в активному режимі – 7,5 Б; - в режимі очікування – 5,3 Б; Рівень звукового тиску: - в активному режимі – 56 дБ; - в режимі очікування – 30 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий патч-корд RJ-45 CAT.5E 3,0 м, два додаткових оригінальних картриджі екстра підвищеної ємності (ресурс 24600 стандартних сторінок); Вага БФП – 22 кг; Габарити БФП (ДxШxВ) – 495 мм х 495 мм х 551 мм. |
| 2 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 4 | Багатофункціональний пристрій Xerox VersaLink C405 з додатковим патч-кордом RJ-45 CAT.5E 3,0 м та двома комплектами додаткових оригінальних картриджів екстра підвищеної ємності. Одностороння швидкість – до 35 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Двостороння швидкість - до 23 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Щомісячний робочий цикл - до 85000 ст./міс.; Рекомендований середній щомісячний обсяг друку - до 8500 ст.; Процесор – двоядерний, 1,05 ГГц ARM; Пам'ять - 2 Гб; Підключення - Ethernet 10/100/1000 Base-T, високошвидкісний USB 3.0, Wi-Fi 802.11n та Wi-Fi Direct з додатковим набором Wi-Fi (підтримуються одночасні дротові та бездротові з’єднання), функція NFC для з'єднання в пару Особливості контролера - уніфікована адресна книга, клонування конфігурації, попередній перегляд сканування, розширювана платформа інтерфейсу, мережевий облік увімкнений, рольові дозволи, зручність автентифікації, онлайн-підтримка. Мови інтерфейсу користувача - англійська, українська; Час завантаження/розігріву - до 60 секунд після увімкнення, та до 6 секунд при виході з режиму сну; Час першої роздруківки: - монохромної – до 8,7 секунди; - кольорової – до 9,8 секунди; Роздільна здатність друку - до 600 x 600 x 8 dpi (покращена); Опис мов сторінки – PCL 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3; Максимальна площа друку - 4 мм від краю паперу; Функції друку - за замовчуванням, банерні сторінки увімкнені/вимкнені, двонаправлений статус реального часу, макет буклету, режим чернетки, підгонка до нового розміру паперу, ідентифікація завдання (ідентифікатор друку або банеру, ідентифікатор друку на полях лише на першій сторінці або на всіх сторінках), моніторинг роботи (клієнтський або локальний інтерфейс користувача), макет сторінки N-up (до 16 сторінок на аркуші), вибір паперу за атрибутом, персональний друк, друк навколо увімкнений/вимкнений, друк із USB, набір зразків, збережена робота, масштабування, безпечний друк, пропуск порожніх сторінок, спеціальні сторінки (програмування сторінок винятків: обкладинки, вставки, сторінки винятків), збереження та виклик налаштувань драйвера, видалення збережених робочих місць, двосторонній друк (за замовчуванням), водяний знак (заздалегідь визначений та спеціальний), налаштування драйвера Earth Smart; Друк із USB - друк через порт USB типу A, підтримка прямого друку з комп'ютера через USB-порт типу B, підтримувані формати файлів: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; Сумісність з ОС – Windows 7,8,8.1,10, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, macOS 10.11, 10.12, 10.13, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, SUSE, SAP; Шрифти PostScript – 136; Шрифти PCL – 83; Сканер документів - 50-аркушний однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів (DADF); Розмір сканера для документів: - зі скла експонування – A4; - з АПД - до 216 мм х 356 мм; Швидкість одностороннього копіювання - до 35 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Швидкість двостороннього копіювання - до 23 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Час виходу першої копії: - монохромної – до 8,8 секунди; - кольорової – до 10,6 секунди; Сторони копіювання (вхід: вихід) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1; Кількість копій - від 1 до 999; Максимальна роздільна здатність - до 600 x 600 dpi; Зменшення/збільшення - змінне масштабування від 25% до 400% з кроком 1%; Паралельність - паралельне сканування та друк; Функції копіювання - анотація функцій копіювання (номери сторінок, коментарі, штамп дати) включаючи формат шрифтів і опції стилів, автокольорове зондування, автоматичне придушення фону, копіювання книг із центральним стиранням, копіювання буклетів, колація, баланс кольору, ефекти кольору, контроль темряви, видалення краю, передня кришка, копія посвідчення особи, покращення зображення, зсув зображення, освітлення/затемнення, оригінальна орієнтація, оригінальний розмір, оригінальний тип, макет сторінки, зменшення/ збільшення від 25% до 400%, зразок копії, насиченість, гострота; Можливості сканування - монохромне та кольорове; Паралельність - сканування, коли система друкує копію або завдання мережевого друку, або під час передачі сканування в мережу; Швидкість одностороннього сканування: - монохромного - до 38 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - кольорового - до 20 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Швидкість двостороннього сканування: - монохромного - до 50 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - кольорового - до 26 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Роздільна здатність - оптична 600 x 600 dpi; Глибина кольору - 24-бітна кольорова, 8-бітна шкала сірого; Максимальна площа сканування: - з скла експонування – A4 (210 мм x 297 мм); - з АПД – 216 мм x 356 мм; Протоколи мережевої реєстрації – FTP, SMTP, SMB, sFTP; Формати файлів – JPG, TIFF (одно- та багатосторінковий), XPS (одно- та багатосторінковий), PDF (одно- та багатосторінковий), PDF з можливістю пошуку за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), захищений паролем PDF; Сумісність драйвера сканування - WIA, TWAIN; Підтримувані пункти призначення сканування - сканування в визначене місце користувача, сканування на USB, сканування на електронну пошту, сканування в мережу (перегляд FTP чи перегляд SMB); Ємність однопрохідного двостороннього автоматичного подавача документів (DADF) – 50 аркушів; Розміри та щільність паперу в АПД: - односторонній – від 139,7 мм х 139,7 мм до 216 мм х 356 мм, від 50 до 125 г/м2; - двосторонній – від 139,7 мм х 139,7 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 125 г/м2; Ємність обхідного лотку - 150 аркушів; Розміри та щільність паперу в обхідному лотку: - односторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 220 г/м2; - двосторонній – від 76,2 мм х 127 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 163 г/м2; Ємність лотку 1 - 520 аркушів; Розміри та щільність паперу в лотку 1: - односторонній – від 148 мм х 210 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 220 г/м2; - двосторонній – від 148 мм х 210 мм до 216 мм х 356 мм, від 60 до 163 г/м2; Споживання енергії: - безперервний друк – 750 Вт; - в режимі очікування – 82 Вт; - в режимі сну - 4 Вт; Рівень звукової потужності: - в активному режимі – 6,88 Б; - в режимі очікування – 5 Б; Рівень звукового тиску: - в активному режимі – 52,3 дБ; - в режимі очікування – 28,7 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий патч-корд RJ-45 CAT.5E 3,0 м, два комплекти додаткових оригінальних картриджів екстра підвищеної ємності (ресурс чорний 10500 та кольорові по 8000 стандартних сторінок); Вага БФП – 33 кг; Габарити БФП (ДxШxВ) – 432 мм х 540 мм х 599 мм. |
| 3 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 2 | Багатофункціональний пристрій Xerox VersaLink B7030 з додатковим патч-кордом RJ-45 CAT.5E 3,0 м, додатковим стендом на 520 сторінок та двома додатковими оригінальними картриджами підвищеної ємності. Одностороння швидкість: - до 30 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм) при подачі довгим краєм; - до 17 ст./хв. (A3 / 297 мм x 420 мм); Двостороння швидкість: - до 23 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм) при подачі довгим краєм; - до 11 ст./хв. (A3 / 297 мм x 420 мм); Щомісячний робочий цикл - до 129000 ст./міс.; Рекомендований середній щомісячний обсяг друку - до 15000 ст.; Процесор – двоядерний, 1,05 ГГц; Пам'ять - 2 Гб; Підключення - Ethernet 10/100/1000 Base-T, високошвидкісний USB 3.0, Wi-Fi 802.11n та Wi-Fi Direct з додатковим набором Wi-Fi (підтримуються одночасні дротові та бездротові з’єднання), функція NFC для з'єднання в пару; Особливості контролера - уніфікована адресна книга, клонування конфігурації, попередній перегляд сканування, розширювана платформа інтерфейсу, мережевий облік увімкнений, рольові дозволи, зручність автентифікації, онлайн-підтримка. Мови інтерфейсу користувача - англійська, українська; Час завантаження/розігріву - до 98 секунд після увімкнення, та до 12 секунд при виході з режиму сну; Час першої роздруківки – до 9,1 секунди; Роздільна здатність друку - до 1200 x 1200 dpi; Опис мов сторінки – PCL 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL; Максимальна площа друку - 4 мм від ближнього краю паперу, 2 мм від бічних і задніх країв паперу; Функції друку - за замовчуванням, банерні сторінки увімкнені/вимкнені, двонаправлений статус реального часу, макет буклету, режим чернетки, підгонка до нового розміру паперу, ідентифікація роботи (ідентифікатор друку або банер, ідентифікатор друку на полях лише на першій сторінці або на всіх сторінках), моніторинг роботи (клієнтський або локальний інтерфейс користувача), макет сторінки N-up (до 16 сторінок на аркуші), вибір паперу за атрибутом, персональний друк, друк навколо, друк з USB, набір зразків, збереження роботи, масштабування, безпечний друк, пропуск порожніх сторінок, спеціальні сторінки (програмування сторінок винятків: обкладинки, вставки, сторінки винятків), збереження та виклик налаштувань драйвера, видалення збережених робіт, двосторонній друк (за замовчуванням), водяний знак (заздалегідь визначений та спеціальний), налаштування драйвера Earth Smart; Друк із USB - друк через порт USB типу A, підтримка прямого друку з комп'ютера через USB-порт типу B, підтримувані формати файлів: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; Сумісність з ОС – Windows 7,8,8.1,10, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, macOS 10.11, 10.12, 10.13, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, SUSE, SAP; Шрифти PostScript – 136; Шрифти PCL – 83; Сканер документів - 110-аркушний двосторонній автоматичний подавач документів (DADF); Розмір сканера для документів: - зі скла експонування - до 332,0 мм x 437 мм; - з АПД - до 297 мм х 431,8 мм; Швидкість одностороннього копіювання - до 30 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Швидкість двостороннього копіювання - до 20 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Час виходу першої копії – до 5,4 секунд; Сторони копіювання (вхід: вихід) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1; Кількість копій - від 1 до 999; Максимальна роздільна здатність - до 600 x 600 dpi; Зменшення/збільшення - змінне масштабування від 25% до 400% з кроком 1%; Паралельність - паралельне сканування та друк; Функції копіювання - анотація функцій копіювання (номери сторінок, коментарі, штамп дати), автоматичне придушення фону, копіювання книг із центральним стиранням, копіювання буклетів, колація, контроль темряви, видалення краю, передня кришка, копія посвідчення особи, покращення зображення, освітлення/затемнення, зменшення/ збільшення від 25% до 400%, оригінальна орієнтація, оригінальний розмір, оригінальний тип, макет сторінки, зразок копії, насиченість, гострота; Можливості сканування - монохромне та кольорове; Паралельність - сканування, коли система друкує копію або завдання мережевого друку, або під час передачі сканування в мережу; Швидкість сканування: - одностороннього - до 55 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - двостороннього - до 26 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Роздільна здатність - оптична 600 x 600 dpi; Глибина кольору - 24-бітна кольорова, 8-бітна шкала сірого; Максимальна площа сканування: - з скла експонування – 332 мм x 437 мм; - з АПД – 297 мм x 431,8 мм; Протоколи мережевої реєстрації – FTP, SMTP, SMB, sFTP; Формати файлів – JPG, TIFF (одно- та багатосторінковий), XPS (одно- та багатосторінковий), PDF (одно- та багатосторінковий), PDF з можливістю пошуку за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), захищений паролем PDF; Сумісність драйвера сканування (тільки в мережі) - WIA, TWAIN; Підтримувані пункти призначення сканування - сканування в визначене місце користувача, сканування на USB, сканування на електронну пошту, сканування в мережу (перегляд FTP чи перегляд SMB); Ємність двостороннього автоматичного подавача документів (DADF) - 110 аркушів; Розміри та щільність паперу в АПД: - односторонній – від 125 мм х 85 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 38 до 128 г/м2; - двосторонній – від 125 мм х 110 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 50 до 128 г/м2; Ємність обхідного лотку - 100 аркушів; Розміри та щільність паперу в обхідному лотку: - односторонній – від 88,9 мм х 98,4 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 216 г/м2; - двосторонній – від 88,9 мм х 98,4 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 169 г/м2; Ємність лотку 1 - 520 аркушів; Розміри та щільність паперу в лотку 1: - односторонній – від 139,7 мм х 182,0 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 256 г/м2; - двосторонній – від 139,7 мм х 182,0 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 169 г/м2; Споживання енергії: - в режимі друк – 1500 Вт; - в режимі очікування – до 86 Вт; - в режимі сну – 0,81 Вт; Рівень звукової потужності: - в активному режимі – 6,7 Б; - в режимі очікування – 4,1 Б; Рівень звукового тиску: - в активному режимі – 49,7 дБ; - в режимі очікування – 16,4 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий патч-корд RJ-45 CAT.5E 3,0 м, додатковий стенд на 520 ст., два додаткових оригінальних картриджі підвищеної ємності (ресурс 31000 стандартних сторінок); Вага БФП – 51,3 кг; Габарити БФП (ДxШxВ) – 590 мм х 670,8 мм х 767,9 мм. |
| 4 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 1 | Багатофункціональний пристрій Xerox VersaLink C7025 з додатковим патч-кордом RJ-45 CAT.5E 3,0 м, додатковим стендом на 520 сторінок та двома додатковими комплектами оригінальних картриджів екстра підвищеної ємності Одностороння швидкість: - до 25 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм) при подачі довгим краєм; - до 14 ст./хв. (A3 / 297 мм x 420 мм); Двостороння швидкість: - до 19 ст./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм) при подачі довгим краєм; - до 9 ст./хв. (A3 / 297 мм x 420 мм); Щомісячний робочий цикл - до 107000 ст./міс.; Рекомендований середній щомісячний обсяг друку - до 6250 ст.; Процесор – двоядерний, 1,05 ГГц; Пам'ять - 4 Гб; Підключення - Ethernet 10/100/1000 Base-T, високошвидкісний USB 3.0, Wi-Fi 802.11n та Wi-Fi Direct з додатковим набором Wi-Fi (підтримуються одночасні дротові та бездротові з’єднання), функція NFC для з'єднання в пару; Особливості контролера - уніфікована адресна книга, клонування конфігурації, попередній перегляд сканування, розширювана платформа інтерфейсу, мережевий облік увімкнений, рольові дозволи, зручність автентифікації, онлайн-підтримка; Мови інтерфейсу користувача - англійська, українська; Час завантаження/розігріву - до 98 секунд після увімкнення, та до 12 секунд при виході з режиму сну; Час першої роздруківки: - кольорової – до 9,4 секунди; - монохромної – до 7,1 секунди; Роздільна здатність друку - до 1200 x 2400 dpi; Опис мов сторінки – PCL 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL; Максимальна площа друку - 4 мм від ближнього краю паперу, 2 мм від бічних і задніх країв паперу; Функції друку - за замовчуванням, банерні сторінки увімкнені/вимкнені, двонаправлений статус реального часу, макет буклету, корекція кольору, регулювання кольору (світло, контраст, насиченість, баланс кольорів), режим чернетки, підгонка до нового розміру паперу, ідентифікація роботи (ідентифікатор друку або банер, ідентифікатор друку на полях лише на першій сторінці або на всіх сторінках), моніторинг роботи (клієнтський або локальний інтерфейс користувача), макет сторінки N-up (до 16 сторінок на аркуші), вибір паперу за атрибутом, персональний друк, друк навколо, друк з USB, набір зразків, збереження роботи, масштабування, безпечний друк, пропуск порожніх сторінок, спеціальні сторінки (програмування сторінок винятків: обкладинки, вставки, сторінки винятків), збереження та виклик налаштувань драйвера, видалення збережених робіт, двосторонній друк (за замовчуванням), водяний знак (заздалегідь визначений та спеціальний), налаштування драйвера Earth Smart; Друк із USB - друк через порт USB типу A, підтримка прямого друку з комп'ютера через USB-порт типу B, підтримувані формати файлів: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; Сумісність з ОС – Windows 7,8,8.1,10, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, macOS 10.11, 10.12, 10.13, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, SUSE, SAP; Шрифти PostScript – 136; Шрифти PCL – 83; Сканер документів - 110-аркушний двосторонній автоматичний подавач документів (DADF); Розмір сканера для документів: - зі скла експонування - до 332,0 мм x 437 мм; - з АПД - до 297 мм х 431,8 мм; Швидкість одностороннього копіювання - до 25 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Швидкість двостороннього копіювання - до 18 коп./хв. (A4 / 210 мм x 297 мм); Час виходу першої копії: - кольорової – до 9,0 секунд; - монохромної – до 6,9 секунд; Сторони копіювання (вхід: вихід) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1; Кількість копій - від 1 до 999; Максимальна роздільна здатність - до 600 x 600 dpi; Зменшення/збільшення - змінне масштабування від 25% до 400% з кроком 1%; Паралельність - паралельне сканування та друк; Функції копіювання - анотація функцій копіювання (номери сторінок, коментарі, штамп дати), автокольорове зондування, автоматичне придушення фону, копіювання книг із центральним стиранням, копіювання буклетів, колація, баланс кольорів, кольорові ефекти, контроль темряви, видалення краю, передня кришка, копія посвідчення особи, покращення зображення, освітлення/затемнення, зменшення/ збільшення від 25% до 400%, зсув зображення, оригінальна орієнтація, оригінальний розмір, оригінальний тип, макет сторінки, зразок копії, насиченість, гострота; Можливості сканування - монохромне та кольорове; Паралельність - сканування, коли система друкує копію або завдання мережевого друку, або під час передачі сканування в мережу; Швидкість сканування: - одностороннього - до 55 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); - двостороннього - до 26 ст./хв. A4 (210 x 297 мм); Роздільна здатність - оптична 600 x 600 dpi; Глибина кольору - 24-бітна кольорова, 8-бітна шкала сірого; Максимальна площа сканування: - з скла експонування – 332 мм x 437 мм; - з АПД – 297 мм x 431,8 мм; Протоколи мережевої реєстрації – FTP, SMTP, SMB; Формати файлів – JPG, TIFF (одно- та багатосторінковий), XPS (одно- та багатосторінковий), PDF (одно- та багатосторінковий), PDF з можливістю пошуку за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), захищений паролем PDF; Сумісність драйвера сканування (тільки в мережі) - WIA, TWAIN; Підтримувані пункти призначення сканування - сканування в визначене місце користувача, сканування на USB, сканування на електронну пошту, сканування в мережу (перегляд FTP чи перегляд SMB); Ємність двостороннього автоматичного подавача документів (DADF) - 110 аркушів; Розміри та щільність паперу в АПД: - односторонній – від 125 мм х 85 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 38 до 128 г/м2; - двосторонній – від 125 мм х 110 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 50 до 128 г/м2; Ємність обхідного лотку - 100 аркушів; Розміри та щільність паперу в обхідному лотку: - односторонній – від 88,9 мм х 98,4 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 216 г/м2; - двосторонній – від 88,9 мм х 98,4 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 169 г/м2; Ємність лотку 1 - 520 аркушів; Розміри та щільність паперу в лотку 1: - односторонній – від 139,7 мм х 182,0 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 256 г/м2; - двосторонній – від 139,7 мм х 182,0 мм до 297 мм х 431,8 мм, від 60 до 169 г/м2; Споживання енергії: - в режимі друк – 1100 Вт; - в режимі очікування – до 80 Вт; - в режимі сну – 1,4 Вт; Рівень звукової потужності: - в активному режимі – 6,5 Б; - в режимі очікування – 4,1 Б; Рівень звукового тиску: - в активному режимі – 50 дБ; - в режимі очікування – 26 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий патч-корд RJ-45 CAT.5E 3,0 м, додатковий стенд на 520 ст., два додаткових комплекти оригінальних картриджів екстра підвищеної ємності (ресурс чорний 23600 та кольорові по 16500 стандартних сторінок); Вага БФП – 69 кг; Габарити БФП (ДxШxВ) – 590 мм х 670,8 мм х 767,9 мм. |
| 5 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 20 | Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF443dw з додатковим інтерфейсним кабелем USB 2.0 3,0 м та двома додатковими оригінальними картриджами підвищеної ємності Тип – монохромний, лазерний; Доступні функції - друк, копіювання, сканування; Швидкість друку: - одностороннього - до 38 ст./хв. формату A4; - двостороннього - до 31,9 ст./хв. формату A4; Метод друку - монохромний друк лазерним променем; Роздільна здатність друку - 600 x 600 dpi; Якість друку за допомогою технології вдосконалення зображення - до 1200 x 1200 dpi; Час розігріву - до 14 секунд після увімкнення; Час першої роздруківки - до 5,5 секунд; Мови друку -UFRII, PCL 5c, PCL6; Шрифти - 45 шрифтів PCL; Поля друку: - зверху, знизу, ліворуч і праворуч - 5 мм; - зверху, знизу, ліворуч і праворуч (конверт) - 10 мм; Режим економії тонера – так; Розширені функції друку - безпечний друк, друк з носіїв USB (JPEG / TIFF / PDF), Google Cloud Print Ready, iOS: AirPrint, Mopria; Швидкість копіювання: - одностороннього - до 38 ст./хв. формату A4; - двостороннього - до 30,3 ст./хв. формату A4; Час виходу першої копії: - з АПД (формат A4) – до 6,6 секунди; - зі скла експонування (формат A4) – до 6,4 секунди; Роздільна здатність копіювання - до 600 x 600 dpi; Режими копіювання - текст, текст/фото (за замовчуванням), текст/фото (висока якість), фото; Двостороннє копіювання - 2-сторонні на 2-сторонні (автоматично); Кількість копій - до 999; Зменшення/збільшення при копіюванні - 25-400% з кроком 1%; Особливості копіювання - стирання кадру, сортування, 2 на 1, 4 на 1, копія посвідчення особи; Тип сканеру – кольоровий; Роздільна здатність сканування: - оптична - до 600 x 600 dpi; - покращена - до 9600 x 9600 dpi; Швидкість сканування: - одностороннє монохромне - 38 ст./хв. (300 x 600 dpi); - одностороннє кольорове - 13 ст./хв. (300 x 600 dpi); - двостороннє монохромне - 70 ст./хв. (300 x 600 dpi); - двостороннє кольорове - 26 ст./хв. (300 x 600 dpi); Глибина кольорового сканування - 24 біт вхід / 24 біт вихід); Відтінки сірого при скануванні - 256 рівнів; Сумісність - TWAIN, WIA, ICA; Сканування на електронну пошту - TIFF/JPEG/PDF/Компактний PDF/PDF з можливістю пошуку тексту; Сканування в хмару - TIFF/JPEG/PDF/PNG; Тип подачі сканера – скло експонування, двосторонній АПД; Вхідні лотки (стандартно): - касета - 250 ст.; - багатоцільовий лоток – 100 ст.; - АПД - 50 ст.; Вихідний лоток - 150 ст.; Типи носіїв - звичайний папір, перероблений папір, щільний папір, тонкий папір, етикетка, листівка, конверт; Розміри носіїв: - касета - A4, A5, A5 (альбомний), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри від 105 мм x 148 мм до 216,0 мм х 355,6 мм; - багатоцільовий лоток - A4, A5, A5 (альбомний), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, конверт (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри від 76,2 мм x 127 мм до 216,0 мм х 355,6 мм; - АПД - A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, спеціальні розміри від 105 мм x 128 мм до 215,9 мм x 355,6 мм; Щільність носіїв: - касета - від 60 до 120 г/м²; - багатоцільовий лоток - від 60 до 163 г/м² + AC57; - АПД - від 50 до 105 г/м²; Двосторонній друк - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, спеціальний розмір від 210 мм x 279,4 мм до 216,0 мм x 355,6 мм з щільністю носіїв від 60 до 120 г/м2; Тип інтерфейсу - швидкісний USB 2.0, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, бездротовий 802.11b/g/n, бездротове пряме підключення; Сумісність з ОС – Windows 10/8.1/7/Server 2019/ Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/ Server 2008, Mac OS X версії 10.9.5 і вище / Mac OS 10.14, Linux; Мережеві протоколи: - друк - LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6); - сканування - електронна пошта, SMB, WSD-сканування (IPv4, IPv6), сканування FTP, iFAX; - TCP/IP служби додатків - Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6); - управління - SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) - безпека (дротова) - фільтрація IP / Mac, IEEE802 .1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS); - безпека (бездротова) - WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES); Режим інфраструктури - WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES); Режим точки доступу - WPA2-PSK (AES); Рекомендований щомісячний обсяг друку - 750-4000 ст./міс.; Робочий цикл – до 80000 ст./міс.; Швидкість процесора - 800 МГц x 2; Пам'ять - 1 Гб; Панель управління - 12,7-см LCD кольоровий сенсорний екран; Споживання енергії: - максимальне - 1370 Вт; - в режимі очікування - 9,4 Вт; - в режимі сну - 0,9 Вт; Звуковий тиск в активному режимі - 53 дБ; Потужність звуку в активному режимі – 72,2 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м, два додаткових оригінальних картриджі підвищеної ємності (ресурс 10000 стандартних сторінок); Вага БФП – 17,2 кг; Габарити БФП з лотками (ДxШxВ) – 453 мм х 464 мм х 392 мм. |
| 6 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 2 | Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF744Cdw з додатковим інтерфейсний кабелем USB 2.0 3,0 м та двома додатковими комплектами оригінальних картриджів підвищеної ємності. Швидкість друку: - одностороннього - до 27 ст./хв. формату A4; - двостороннього - до 24,5 ст./хв. формату A4; Метод друку - кольоровий лазерний друк; Роздільна здатність друку - 600 x 600 dpi; Якість друку за допомогою технології вдосконалення зображення -до 1200 x 1200 dpi; Час розігріву - до 13 секунд після увімкнення; Час першої роздруківки: - кольорова - до 8,6 секунд; - монохромна - до 7,7 секунд; Мови друку - UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript; Шрифти - 93 шрифтів PCL, 136 шрифтів PostScript; Поля друку: - зверху, знизу, ліворуч і праворуч - 5 мм; - зверху, знизу, ліворуч і праворуч (конверт) - 10 мм; Режим економії тонера – так; Розширені функції друку - безпечний друк, друк з носіїв USB (JPEG / TIFF / PDF), друк штрих-кодів, Google Cloud Print Ready, iOS: AirPrint, Mopria; Швидкість одностороннього копіювання: - одностороннього - до 27 ст./хв. формату A4; - двостороннього - до 21,9 ст./хв. формату A4; Час виходу першої копії: - з АПД (формат A4) – кольорової до 12,0 секунд, монохромної до 10,2 секунд; - зі скла експонування (формат A4) – кольорової до 11,3 секунди, монохромної до 9,8 секунд; Роздільна здатність копіювання - до 600 x 600 dpi; Режими копіювання - текст/фото/карта (за замовчуванням), текст/фото/карта (якісний), друковане зображення, текст; Двостороннє копіювання - 2-сторонній на 2-сторонній (автоматично); Кількість копій - до 999; Зменшення/збільшення при копіюванні - 25-400% з кроком 1%; Особливості копіювання - стирання кадру, сортування, 2 на 1, 4 на 1, копія посвідчення особи; Тип сканеру – кольоровий; Роздільна здатність сканування: - оптична - до 600 x 600 dpi; - покращена - до 9600 x 9600 dpi; Швидкість сканування: - одностороннє монохромне - 27 ст./хв. (300 x 600 dpi); - двостороннє монохромне -14 ст./хв. (300 x 600 dpi); - одностороннє кольорове - 47 ст./хв. (300 x 600 dpi); - двостороннє кольорове - 27 ст./хв. (300 x 600 dpi); Глибина кольорового сканування - 24 біт вхід / 24 біт вихід); Відтінки сірого при скануванні - 256 рівнів; Сумісність - TWAIN, WIA, ICA; Максимальна. ширина сканування - 216 мм; Сканування на електронну пошту - TIFF/JPEG/PDF/Компактний PDF/PDF з можливістю пошуку тексту; Сканування на ПК - TIFF/JPEG/PDF/Компактний PDF/ PDF з можливістю пошуку тексту; Сканування на модуль флеш пам’яті USB - TIFF/JPEG/PDF/Компактний PDF/ PDF з можливістю пошуку тексту; Сканування на FTP - TIFF/JPEG/PDF/Компактний PDF/ PDF з можливістю пошуку тексту; Сканування в хмару - TIFF/JPEG/PDF/PNG; Тип подачі сканера – скло експонування, двосторонній АПД; Вхідні лотки (стандартно): - касета - 250 ст.; - багатоцільовий лоток – 50 ст.; - АПД - 50 ст.; Вихідний лоток - 150 ст.; Типи носіїв - звичайний папір, перероблений папір, щільний папір, тонкий папір, кольоровий папір, папір з покриттям, етикетка, листівка, конверт; Розміри носіїв: - касета - A4, A5, A5 (альбомний), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, поштова картка, конверт (COM10, DL, C5), спеціальний розмір від 100 мм x 148 мм до 216,0 х 355,6 мм; - багатоцільовий лоток - A4, A5, A5 (альбомний), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, поштова картка, Indexcard, конверт (COM10, DL, C5, Монарх), нестандартні розміри від 76,2 мм x 127 мм до 216,0 мм х 355,6 мм; - АПД - A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, спеціальні розміри від 128 мм x 139,7 мм до 215,9 мм x 355,6 мм; Щільність носіїв: - касета - від 60 до 163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевого паперу); - багатоцільовий лоток - від 60 до 176 г/м² (до 200 г/м² для глянцевого паперу); - АПД - від 50 до 105 г/м²; Двосторонній друк – автоматичний, з касети, A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартний розмір від 176 мм х 250 мм до 215,9 мм x 355,6 мм, щільність від 60 до 200 г/м2; Тип інтерфейсу - швидкісний USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротовий 802.11b/g/n, бездротове пряме підключення; Сумісність з ОС – Windows10/8.1/8/7/Server 2016/ Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/Server 2008/ Vista, Mac OS X версії 10.9.5 і вище, Mac OS 10.14 і вище, Linux; Мережеві протоколи: - друк - LPD, RAW, WSD-друк (IPv4, IPv6); - сканування - електронна пошта, SMB, WSD-сканування (IPv4, IPv6), FTP-сканування, iFAX; - служби застосування TCP/IP - Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP + PING, автоматичний IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6); - управління - SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6); - безпека (дротова) - фільтрація IP / Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS); - режим інфраструктури - WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES); - режим точки доступу - WPA2-PSK (AES); Рекомендований щомісячний обсяг друку – 750-4000 ст./міс.; Робочий цикл – до 50000 ст./міс.; Швидкість процесора - 800 МГц x 2; Пам'ять - 1 Гб; Панель управління - 12,7-см LCD кольоровий сенсорний екран; Споживання енергії: - максимальне - 1390 Вт; - в режимі активного друку – 530 Вт; - в режимі очікування - 18,0 Вт; - в режимі сну - 0,7 Вт; Звуковий тиск: - в активному режимі - симплекс 48 дБ, дуплекс 50 дБ: - в режимі очікування - 26 дБ; Звукова потужність: - в активному режимі - симплекс 63 дБ, дуплекс 64 дБ: - в режимі очікування - 42 дБ; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м, два додаткових комплекти оригінальних картриджі підвищеної ємності (ресурс чорний 7600 та кольорові по 5900 стандартних сторінок); Вага БФП – 26,7 кг; Габарити БФП з лотками (ДxШxВ) – 471 мм х 469 мм х 460 мм. |
| 7 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 2 | Багатофункціональний пристрій Epson L566 з додатковим інтерфейсним кабелем USB 2.0 3,0 м та двома додатковими комплектами оригінальних контейнерів з чорнилами. Технологія друку – струменева; Тип витратних матеріалів - вбудовані ємності для чорнил; Функції – друку, копіювання, сканування, факсу; Кольоровість друку – кольоровий, 4 кольори; Підключення – бездротове Wi-Fi, до мережі; Підтримка стандартів – iPrint, Email Print , Wi-Fi Direct; Максимальний формат друку - A4; Максимальна роздільна здатність – 5760 x 1440 dpi; Друк фотографій – так; Мінімальний обсяг краплі - 3 пл; Друк без полів – так; Область друку – 210 x 297 мм; Максимальна швидкість чорно-білого друку A4 (драфт) – 33 ст./хв.; Швидкість чорно-білого друку A4 (ISO) – 9 ст./хв.; Максимальна швидкість кольорового друку A4 (драфт) - 15 ст./хв.; Швидкість кольорового друку A4 (ISO) – 4,5 ст./хв.; Кольорове копіювання – так; Максимальна роздільна здатність копіру (ч/б) - 1200 x 2400; Максимальна роздільна здатність копіру (кол.) – 1200 x 2400; Максимальна кількість копій за цикл -99; Тип сканера - планшетний/протяжний; Тип датчика сканера – CIS; Максимальний формат оригіналу - A4; Максимальний розмір сканування – 216 x 297 мм; Роздільна здатність сканера – 1200 x 2400 dpi; Пристрій автоподачі оригіналів – так; Ємність пристрою автоподачі оригіналів – 30 листів; Ємність лотку подача паперу – 100 листів; Інтерфейси - USB типу B, Ethernet ; Носії для друку – фотопапір, матовий папір, глянцевий папір, картки, конверти; Формати фотографій – 10 x 15, 13 x 18, 9 x 13, 10 x 18, 13 x 20, 20 x 25 см; Мінімальна щільність паперу – 64 г/м2; Максимальна щільність паперу - 255 г/м2; Тип чорнил - водорозчинні; Кількість контейнерів з чорнилами – 4; Ресурс стартового набору контейнерів ч/б – 4000 ст.; Ресурс стартового набору контейнерів кол. – 6500 ст.; Ресурс контейнера з чорним чорнилом ч/б – 4500 ст.; Ресурс 3-х контейнерів з блакитним, пурпурним і жовтим чорнилом – 7500 ст.; Підтримка ОС – Windows, OS X; Екран - РК-дисплей 2-x рядковий з функціями управління пристроєм; Споживання енергії в режимі роботи – 11 Вт; Комплектація – БФП, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, стартовий комплект контейнерів з чорнилами, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м та два додаткових комплекти оригінальних контейнерів з чорнилами (ресурс чорний 4500, та кольорові сумарно 7500 стандартних сторінок); Вага принтеру – 6,2 кг; Габарити принтеру (ДxШxВ) – 484 мм х 377 мм х 226 мм. |
| 8 | Принтер | шт. | 4 | Принтер OKI ML3321eco з додатковим інтерфейсним кабелем USB 2.0 3,0 м та двома додатковими оригінальними картриджами Тип – матричний; Кількість штифтів – 9; Стовпці - 136 (10 cpi), 272 (максимум у режимі стиснення); Висота символу - 10/12/15/17,1/20 висота і пропорційно; Графічна роздільна здатність - до 240 x 216 dpi; Швидкість друку: - Super Speed Draft – 435 cps (12 cpi); - High Speed Draft - 387cps (10/12 cpi); - Utility - 290cps (10/12 cpi); - Near Letter Quality - 73 cps (10/12 cpi); Інтерфейси - Centronics IEEE 1284 паралельний інтерфейс, USB 2.0; Опційні інтерфейси - Ethernet 10/100, послідовний RS232C; Емуляції - Epson FX, IBM ProPrinter, OKI MicroLine (ML); Шрифти - SSD, HSD, NLQ-Courier (масштабований), NLQ-Gothic (масштабований), OCR-B; Стилі - підкреслений, покращений, подвійна ширина, подвійна висота, курсив, жирний, верхній, нижній, супернижній, піднижній, підлінійний, підкреслений; Штрих-коди - UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, з чергуванням 2 з 5, Code128 (A/B/C), POSTNET; Сумісні ОС - Windows 2000/ XP (32-розрядні та 64-розрядні)/ Vista (32-розрядні та 64-розрядні)/ 7 (32-розрядні та 64-розрядні)/ Server 2003 (32-розрядні та 64-розрядні)/ Server 2008 (32-розрядна та 64-розрядна)/ Server 2003; Папір – обрізаний аркуш (один аркуш), безперервний папір (однокомпонентний, багатокомпонентний), конверт, картка, етикетка; Ширина безперервного паперу - 76,2-406,4 мм; Розміри конвертів - 241 x 105 мм (лише нижня подача); Перший рядок для друку (зверху сторінки): - безперервний (багатокомпонентний) - 0,5 мм; - вирізаний аркуш (один аркуш) - 0,5 мм; Кількість багатокомпонентних форм - до 5 (один оригінал + 4 копії); Товщина багатокомпонентного паперу: - нижня подача - 0,44 мм; - подача ззаду та подача верхньої/задньої тяги - 0,38 мм; - нижня тяга подачі - 0,44 мм; Вхідний буфер - 128 Кбайт; Споживання енергії: - в режимі роботи – 27,5 Вт; - в режимі сну – до 1,5 Вт; Акустичний шум: - в звичайному режимі – 57 дБ; - в тихому режимі – 52 дБ; Ресурс друкуючої голівки - 200 мільйонів символів; Надійність (час напрацювання на відмову) MTBF - 10000 годин; Комплектація – принтер, керівництво з встановлення, блок та кабель електроживлення, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м та два додаткових оригінальних картриджі (ресурс 3 мільйона символів); Вага принтеру – 7,6 кг; Габарити принтеру (ДxШxВ) – 552 мм х 345 мм х 116 мм. |
| 9 | Пристрій | шт. | 2 | Пристрій HP ScanJet Pro 3500 f1 з додатковим інтерфейсним кабелем USB 2.0 3,0 м Панель управління - 2-рядковий РК-дисплей, 5 кнопок (симплекс/дуплекс, живлення, скасування, назад і інструменти/обслуговування); Тип – планшетний з АПД; Технологія сканування - CMOS CIS; Режими введення сканування - функція сканування на передній панелі для збереження як PDF, збереження як JPEG, надсилання електронної пошти у форматі PDF, надсилання електронної пошти у форматі JPEG, надіслати в хмару, щоденне сканування та збереження як редагований текст (OCR) та додатки для сторонніх розробників через TWAIN; Версія Twain – TWAIN 2.1; Кольорове сканування - так; Налаштування dpi вихідної роздільної здатності - 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 та 1200 ppi; Швидкість сканування - до 25 ст./хв., 50 ст./хв. дуплекс (300 dpi); Роздільна здатність сканування: - оптична - до 600 dpi (кольоровий та монохромний, АПД), до 1200 dpi (кольоровий та монохромний, планшетний); - апаратна - до 600 x 600 dpi (кольоровий та монохромний, АПД), до 1200 х 1200 dpi (кольоровий та монохромний, планшетний); Сканувати формат файлу - для тексту та зображень: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF та PDF-файл з функціональністю пошуку тексту; Розширені функції сканера – автоекспозиція, автопоріг, автовизначення кольору, згладження та видалення фону, автоматичне визначення розміру, випрямлення вмісту, покращення вмісту; датчик виявлення декількох подач, автоорієнтація, різнобарвне відсівання, стирання краю, видалення пустої сторінки, об’єднання сторінок, заповнення пропусків, розділення документів (одна сторінка); Рівні відтінків сірого - 256/24-бітовий зовнішній та 48-бітний внутрішній; Робочий цикл - 3000 сторінок (АПД); Ємність автоматичного пристрою подачі документів - 50 аркушів; Інтерфейс - стандартні високошвидкісні USB 2.0 та USB 3.0; Обсяг пам'яті - стандартно 512 МБ; Зовнішні порти вводу/виводу - Hi-Speed ​​USB 2.0 або USB 3.0; Типи носіїв - папір (банер, струменевий, фото, звичайний), конверти, етикетки, листівки; Формат носіїв (АПД) - A4, A5, A6, B5, B5 (JIS); Щільність носіїв (АПД) - 45-120 г/м2; Рекомендований щоденний обсяг робіт - 3000 сторінок; Сумісні ОС - Windows 10 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows 8.1 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows 8 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows 7 (32-розрядна / 64-розрядна); Споживання енергії: - в режимі готовності – до 4,51 Вт; - в режимі сну – до 1,4 Вт; - в режимі вимкнення - до 0,22 Вт; Комплектація – сканер, керівництво з встановлення, блок та кабель електроживлення, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м; Вага сканеру – 5,58 кг; Габарити сканеру (ДxШxВ) – 460 мм х 387 мм х 145 мм. |
| 10 | Пристрій | шт. | 2 | Пристрій Avision AD230 з додатковим інтерфейсним кабелем USB 2.0 3,0 м Технологія - CMOS CIS; Джерело світла - LED (RED,GREEN,BLUE); Режим подачі документів – ADF; Оптична роздільна здатність - 600 dpi; Вихідна роздільна здатність – 1200 dpi; Формати файлів - BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF на одній сторінці, PDF на декількох сторінках, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML; Режим відтінків сірого - 16-бітний вхід, 8-бітний вихід; Кольоровий режим - 48-бітний вхід, 24-бітний вихід; Обсяг пам'яті - 128 МБ; Інтерфейс - USB 2.0 (сумісний з USB 3.0); Споживання енергії: - в режимі роботи – до 17 Вт; - в режимі готовності – до 5,5 Вт; - в режимі сну – до 2,6 Вт; - в режимі вимкнення - до 0,33 Вт; Акустичний шум: - в режимі роботи – до 50 дБ; - в режимі очікування – до 45 дБ; Рекомендований щоденний обсяг робіт - до 6000 сторінок; Підтримка ОС – Windows XP/Vista/7/8/8.1/10; Комплектне програмне забезпечення - драйвер Twain, драйвер ISIS, менеджер кнопок, PaperPort; Особливості: - ультразвукове виявлення застрягання паперу – так; - режим довгого паперу – до 196 дюймів (кольоровий двосторонній 300 dpi); - ширина паперу АПД - до 242 мм; - сканування карток - рельєфна картка (товщина 1,25 мм); Розмір сканування: - мінімум АПД – 50 мм х 50 мм; - максимум АПД – 216 мм x 356 мм; - ємність АПД - 80 аркушів (A4: 80 г/м2); - щільність паперу - 27-413 г/м2; Швидкість сканування: - B/W 200dpi A4 в режимі симплекс – 40 ст./хв.; - B/W 200dpi A4 в режимі дуплекс – 80 ст./хв.; - B/W 300dpi A4 в режимі симплекс – 40 ст./хв.; - B/W 300dpi A4 в режимі дуплекс – 80 ст./хв.; - Gray 200dpi A4 в режимі симплекс – 40 ст./хв.; - Gray 200dpi A4 в режимі дуплекс – 80 ст./хв.; - Gray 300dpi A4 в режимі симплекс – 40 ст./хв.; - Gray 300dpi A4 в режимі дуплекс – 80 ст./хв.; - Color 200dpi A4 в режимі симплекс – 40 ст./хв.; - Color 200dpi A4 в режимі дуплекс – 80 ст./хв.; - Color 300dpi A4 в режимі симплекс – 30 ст./хв.; - Color 300dpi A4 в режимі дуплекс – 60 ст./хв.; Комплектація – сканер, керівництво з встановлення, кабель електроживлення, додатковий інтерфейсний кабель USB 2.0 3,0 м; Вага сканеру – 3,9 кг; Габарити сканеру (ДxШxВ) – 316 мм х 191 мм х 168 мм. |