ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.17.1 (2021) | Підіймально-транспортувальне обладнання, код ДК 021:2015 - 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання | 2 781 968,00 грн. з ПДВ | 2 318 306,67 грн. без ПДВ | UA-2021-11-11-012316-a |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена необхідністю відновлення працездатності та забезпечення належного рівня експлуатаційної готовності системи з обробки багажу виробництва «Vanderlande Industries B.V.».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Модель або каталожний номер /артикул Товару або таке інше | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стрічка транспортерна | VanDerLander ID number – 004405-10032 Марка – 574601 Flexam EX 10/2 0+05 Чорна M2 AS FR W=1000 Виробник – Ammeraal Beltech Артикул виробника - BFL578491 | м | 100 | Ширина стрічки – 1000 мм. Мінімальний діаметр валу при згинанні - всередину - 30 мм - зворотний згин - 60 мм Корд - 2 шари, поліестер, поперечна стабільність Товщина загальна – в діапазоні 2,1 – 2,5 мм Товщина верхнього шару - 0,5 мм Матеріал – антистатик (AS) відповідно ISO 21178 для транспортерних секцій з плоскими поверхнями ковзання та валами. Матеріал верхньої сторони - Flexam, ПВХ, обробка M2 матова, колір чорний. Твердість верхньої сторони - 80A по Шору Матеріал нижнього шару – оброблена низькошумова тканина, поліестер. Натяжний шар - поліестер Зусилля при 1% подовженні відповідно до ISO 21181 - 10 Н / мм Робоча температура від -15 С° до + 80 С°, Температура у короткостроковому часі від -15 С° до +100 С° Вага - в діапазоні 2,6 – 2,9 кг / м² |
|  | Бічні пластини до карусельних транспортерів | VanDerLander ID number – 006881-00129 | шт | 100 |  |
|  | Бічні пластини до карусельних транспортерів | VanDerLander ID number – 006881-00128 | шт | 20 |  |
|  | логічний контролер секції сканування багажних бірок зони догляду острова реєстрації | SICK MSC800-0000 logic controller VanDerLander ID number – R575689-003 або 008200-00802 | шт | 4 |  |
|  | Локальний моторний стартер | LMS-D VanDerLander ID number – 005400-50441 | шт | 5 | LMS-D 1 direction 0- 3kW/brake 230Vac RAMOD02AI1S- C320S1 |
|  | Ручний лазерний сканер штрих-кода | PowerScan, Datalogik D8330 VanDerLander ID number – 000000-01126 | шт | 2 |  |
|  | З'єднувальний шнур ручного сканера та робочої станції ручного кодування | VanDerLander ID number – 006002-18799 | шт | 2 | Cable USB type A coiled Datalogic CAB-439 |
|  | Вал-мотор приводу секції відправлення багажу транспортера реєстрації | Motordrum 00TL135 VanDerLander ID numder – 011560-006-30604 | шт | 1 | D=30 F=20 0,37KW /EURO/0,63 RL=604+cable |
|  | Вал-мотор приводу секції зважування багажу транспортера реєстрації | Motor drum 99TL113 VanDerLander ID numder – 000106-26235 | шт | 1 | D=30 F=20 0,18KW /EURO/0,35 RL=620+cabl, |
|  | Ролик механізму приводу карусельного транспортера | VanDerLander ID numder – 012607-289-00001 | шт | 10 | Triplanar wheel Ø 55 6004-2Z TP (low noise) |
|  | Привідний ремінь карусельного транспортера терміналу | VanDerLander ID numder – 004888-34923 | шт | 1 | V-belt 3492-PL-12 rippenbelt 0 |
|  | Стрічка транспортерна | Flexam EX 10/2 0+05 чорна M2AS FR W= 800 | м | 100 | Ширина стрічки – 800 мм. Корд - 2 шари, поліестер, поперечна стабільність Товщина загальна – в діапазоні 2,1 – 2,5 мм Товщина верхнього шару - 0,5 мм Матеріал – антистатик (AS) відповідно ISO 21178 для транспортерних секцій з плоскими поверхнями ковзання та валами. Матеріал верхньої сторони - Flexam, ПВХ, обробка M2 матова, колір чорний. Твердість верхньої сторони - 80A по Шору Матеріал нижнього шару – оброблена низькошумова тканина, поліестер. Натяжний шар - поліестер Зусилля при 1% подовженні відповідно до ISO 21181 - 10 Н / мм Робоча температура від -15 С° до + 80 С°, Температура у короткостроковому часі від -15 С° до +100 С° Вага - в діапазоні 2,6 – 2,9 кг / м² |
|  | Центральний процесор | VanDerLander ID numder – 005302-10130 | шт | 1 | CPU 319 6ES7318-3EL00-0AB0 |