ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 52.04 (2021) | Цифровий мультиметр, код ДК 021:2015 - 38340000-0 - Прилади для вимірювання величин | 34 999,20 грн. з ПДВ | 29 166,00 грн. без ПДВ | UA-2021-11-18-005431-b |

Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту середньої та високої складності комп’ютерного, периферійного та аудіовізуального обладнання вимірювальними приладами необхідної функціональності.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях отриманих, відповідно до запитів, від потенційних постачальників товарів даного типу та розрахована як  середньоарифметична. Перелік потенційних постачальників товарів визначено в результаті проведеного моніторингу ринку з використанням відкритих джерел.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі визначені на основі моніторингу ринку з використанням відкритих джерел з врахуванням практики використання  вимірювальних приладів на підприємстві, а також існуючих потреб в забезпечення технічного обслуговування та ремонту комп’ютерного, периферійного та аудіовізуального обладнання вимірювальними приладами необхідної функціональності, у відповідності з екологічними вимогами та вимогами безпечності використання.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Марка та модель | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр | Fluke 179 (або еквівалент) | шт | 2 | Вимірювання напруги постійного струму: - клас точності - ± (0.09% + 2); - максимальна роздільна здатність – 0.1 мВ; - максимум вимірювання - 1000 В; Вимірювання напруги змінного струму: - клас точності - ± (1.0% + 3); - максимальна роздільна здатність – 0.1 мВ; - максимум вимірювання - 1000 В; Вимірювання сили постійного струму: - клас точності - ± (1.0% + 3); - максимальна роздільна здатність – 0.01 мА; - максимум вимірювання - 10 А; Вимірювання сили змінного струму: - клас точності - ± (1.5% + 3); - максимальна роздільна здатність – 0.01 мА; - максимум вимірювання - 10 А; Вимірювання електричного опору: - клас точності - ± (0.9% + 1); - максимальна роздільна здатність – 0.1 Ом; - максимум вимірювання - 50 МОм; Вимірювання електричної ємності: - клас точності - ± (1.2% + 2); - максимальна роздільна здатність - 1 нФ; - максимум вимірювання - 10000 мкФ; Вимірювання частоти: - клас точності - ± (0.1% + 1); - максимальна роздільна здатність – 0.01 Гц; - максимум вимірювання - 100 кГц; Вимірювання температури: - клас точності - ± (1.0% + 10); - максимальна роздільна здатність – 0.1 ° С; - діапазон вимірювання - -40 - +400 ° C; Робоча температура - від -10 - +50 ° C; Температура зберігання - -30 - +60 ° C; Вологість (без конденсації) – 0 – 90 % (0 - +35 ° C), 0 – 70 % (+35 - +50 ° C) Категорія перенапруги - EN 61010–1 до 1000 В CAT III, EN 61010–1 до 600 V CAT IV; Наявність сертифікатів - UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending; Час роботи від батареї – 200 годин, без підсвічування; Особливості – міцний корпус з захисним чохлом, ручне та автоматичним регулюванням меж вимірювання, цифровий дисплей 3-1/2, автоматична фіксація результатів вимірювання, фіксація мінімального, максимального та середнього значення, цифровий дисплей з підсвічуванням, аналогова гістограма; Комплектація – мультиметр з батареєю 9 В, тестові провідники, керівництво по експлуатації, температурний датчик; Вага - 420 г; Габарити (ДxШxВ) – 185 мм x 90 мм x 43 мм. |