ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.38.1 (2021) | Обладнання для контролю дорожнього руху, код ДК 021:2015 - 34920000-2 - Дорожнє обладнання | 306 908,00 грн. з ПДВ | 255 756,67 грн. без ПДВ | UA-2021-11-18-001898-c |

Визначення потреби в закупівлі: Необхідність примусового зниження швидкості транспортних засобів на території багаторівневого паркінгу з метою попередження ДТП та для збереження цілісності майна підприємства.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Виходячи з багаторічного досвіду експлуатації технічні та якісні характеристики предмету закупівлі   визначені такими, що в повному обсязі задовольняють потреби підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Одиниці виміру | Кіль кість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основний елемент ЛП650 | шт | 191 | Основний елемент • Розмір Ширина, мм – 650; Довжина, мм – 500; Висота, мм – в діапазоні 50 – 52 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); • Колір – жовто-чорний з сумарною площею жовтого кольору не менше 30%; • Матеріал – гума (гумова крихта не менше 90%); • Робочий температурний діапазон без пошкоджень від -40С до +50С; • Витримує навантаження, т. – не менше 20 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»); • Щільність – 1000 кг/м3; • Коефіцієнт зчеплення з колесами ТЗ – не менше 0,3 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»). Експлуатаційні властивості: стійкість до навантажень, тривалий термін експлуатації. |
| 2 | Боковий елемент ЛП650 | шт | 66 | Боковий елемент • Розмір Ширина, мм – 650; Довжина, мм – в діапазоні 315-320 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); Висота, мм – в діапазоні 50 – 52 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); • Колір – жовто-чорний з сумарною площею жовтого кольору не менше 30%; • Матеріал – гума (гумова крихта не менше 90%); • Робочий температурний діапазон без пошкоджень від -40С до +50С; • Витримує навантаження, т. – не менше 20 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»); • Щільність – 1000 кг/м3; • Коефіцієнт зчеплення з колесами ТЗ – не менше 0,3 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»). Експлуатаційні властивості: стійкість до навантажень, тривалий термін експлуатації. |
| 3 | Основний елемент ЛП500 | шт | 31 | Основний елемент • Розмір Ширина, мм – 500; Довжина, мм – 500; Висота, мм – в діапазоні 50 – 52 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); • Колір – жовто-чорний з сумарною площею жовтого кольору не менше 30%; • Матеріал – гума (гумова крихта не менше 90%); • Робочий температурний діапазон без пошкоджень від -40С до +50С; • Витримує навантаження, т. – не менше 20 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»); • Щільність – 1000 кг/м3; • Коефіцієнт зчеплення з колесами ТЗ – не менше 0,3 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»). Експлуатаційні властивості: стійкість до навантажень, тривалий термін експлуатації. |
| 4 | Боковий елемент ЛП500 | шт | 8 | Боковий елемент • Розмір Ширина, мм – 500; Довжина, мм – в діапазоні 250-500 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); Висота, мм – в діапазоні 50 – 52 (вказати конкретне значення без фрази «в діапазоні»); • Колір – жовто-чорний з сумарною площею жовтого кольору не менше 30%; • Матеріал – гума (гумова крихта не менше 90%); • Робочий температурний діапазон без пошкоджень від -40С до +50С; • Витримує навантаження, т. – не менше 20 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»); • Щільність – 1000 кг/м3; • Коефіцієнт зчеплення з колесами ТЗ – не менше 0,3 (вказати конкретне значення без фрази «не менше»). Експлуатаційні властивості: стійкість до навантажень, тривалий термін експлуатації. |
| Послуги, пов’язані з постачанням Товару: |
| № п/п | Назва послуги | Одиниці виміру | Кількість | Опис Послуг |
| 5 | Монтаж | посл | 239 | Монтаж гумових елементів (зазначених в позиції №1-2) шляхом наклеювання на покриття проїзної частини. Послуги надаються на території замовника після поставки товару, та виконуються з матеріалів Постачальника. |
| 6 | Монтаж | посл | 57 | Монтаж гумових елементів (зазначених в позиції №1-4) шляхом монтування до основи за допомогою кріплення. Послуги надаються на території замовника після поставки товару, та виконуються з матеріалів Постачальника. |