ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.119 (2021) | Причіпний подрібнювач рослинності, код ДК 021:2015 - 16310000-1 - Косарки | 1 392 000,00 грн. з ПДВ | 1 160 000,00 грн. без ПДВ | UA-2021-12-09-005904-c |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля обумовлена необхідністю в забезпеченні експлуатаційного утримання ґрунтової частини аеродрому. Також, у зв’язку із значним терміном експлуатації аналогічного обладнання та відсутністю запасних частин для відновлення експлуатаційних характеристик.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Проведені консультації з учасниками ринку, та направлено низку запитів з метою отримання комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі. За основу очікуваної вартості взята вартість зазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі визначені на основі практики закупівель минулих періодів, статистичної інформації щодо них, у відповідності з екологічними вимогами та вимогами безпечності використання, в обсягах необхідних для забезпечення виробничих процесів підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Причіпний подрібнювач рослинності | шт. | 1 | Причіпний подрібнювач рослинності для агрегатування на трактор Landini Landpower 145 обладнання нове, не раніше 2021 року виготовлення робоча ширина покосу від 6 м до 7 м привід обладнання від валу відбору потужності (6 шліців) карданний вал з широко кутовою вилкою та обгінною муфтою для підключення до валу відбору потужності трактора світлосигнальне обладнання (габаритні вогні, вказівники поворотів та стоп - сигнал) та кабелів підключення до трактора причіпні пристрої для з’єднання з трактором з механічною стоянковою опорою амортизуюча тандемна підвіска косарки опорні колеса підвіски – пневматичні, на розбірних металевих дисках, розміром не менше 21×9 кількість опорних коліс від 8 шт до 10 шт механізм для приведення косарки в транспортне положення для її перевезення по дорогах загального користування транспортна ширина від 2.5 м до 3 м транспортна висота від 2.5 м до 3 м конструкція косарки передбачає копіювання поверхні площі покосу в процесі роботи змінні опорні лижі захисне огородження ланцюгового типу для запобігання викиду щепи, каміння, ґрунту, трави в процесі косіння захисні чохли на валах приводу роторів та захисні сферичні тарілки на роторах частота обертання 1000 об/хв кількість роторів від 4 до 6 привід роторів – редукторний кількість ножів на роторі від 4 до 6 запобіжні механізми блокування роторів та приводних карданів механізм регулювання висоти зрізу рослинності. Додаткова комплектація Ножі з болтами кріплення – 1 к-т |
| Послуги, пов’язані з постачанням товару |
| 1 | Інформаційно -консультаційні послуги | людина | 10 | Інформаційно-консультаційні послуги з особливостей експлуатації та технічного обслуговування працівників колони аеродромного забезпечення служби експлуатації спецтранспорту з видачою відповідних сертифікатів. Інформаційно-консультаційні послуги надаються на території замовника. Факт надання послуг підтверджується відповідними сертифікатами (на кожну людину окремо) і Актом наданих послуг (із зазначенням кількості відпрацьованих годин по кожній людині). |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам ).