ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.2 (2021) | Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності, код ДК - 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 2 021 093,00 грн з ПДВ «європейські торги» | 1 684 244,17 грн. без ПДВ «європейські торги» | UA-2021-12-02-012768-c |

Визначення потреби в закупівлі: Для планової заміни зношеної автогуми на техніці та транспортних засобах.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Виходячи з багаторічного досвіду експлуатації техніки та транспортних засобів технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені такими, що в повному обсязі задовольняють потреби підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шина пневматична | шт | 12 | Типорозмір – 9.00х20 Індекс навантаження – не менше 144/142 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для заміни на дизельному вилочному навантажувачі CPCD100-RW28 |
|  | Шина пневматична | шт | 124 | Типорозмір – 7.00х12 Індекс навантаження – не менше 126 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для заміни на електротягачах LINDE P-250, T135, QSD20-C3 та дизельних тягачів QSD20, JW33B-12, ATA 5000GSE |
|  | Шина пневматична | шт | 20 | Типорозмір – 7.50х15 Індекс навантаження – не менше 126 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для заміни на дизельних тягачах ATA 5000GSE |
|  | Шина пневматична | шт | 12 | Типорозмір – 28х9-15 Індекс навантаження – не менше 126 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для заміни на дизельних тягачах QSD30-JW33B-12, дизельному навантажувачу CPCD30N-RW32 |
|  | Шина пневматична | шт | 30 | Типорозмір – 23x5 Індекс навантаження – не менше 121 Кількість шарів каркасу – не менше 6PR Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для електротягачів електрокар ЕП-006 |
|  | Шина пневматична | шт | 4 | Типорозмір – 23x9-10 Індекс навантаження – не менше 134 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для дизельних навантажувачів MH 35D, RX70-30 |
|  | Шина пневматична | шт | 8 | Типорозмір – 4.00х8 Індекс навантаження – не менше 71 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для електротягачів R06-06 та водил фірми виробника «Fladung GmbH» |
|  | Шина пневматична | шт | 64 | Типорозмір – 6.50-10 Індекс навантаження – не менше 121 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для електротягачів ET515.10, дизельні тягачіQSD20, JW33B-12, QSD30-JW33B-12 |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 40 | Типорозмір – 18х7-8 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для електронавантажувачів LINDE E16C, E15 та CPCD20-AC3 |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 16 | Типорозмір – 15х4.5x8 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для електронавантажувачів LINDE E16C, E15 та CPCD20-AC3 |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 4 | Типорозмір – 140/55-9 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на електронавантажувачах LINDE E20L |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 32 | Типорозмір – 200/50-10 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на електронавантажувачах E20L, E20PL, R20-20, E30/600HL |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 12 | Типорозмір – 23x9-10 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на електронавантажувачах CPD20-AC3 |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 12 | Типорозмір – 150x75-8 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на електронавантажувачах LINDE E20PL |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 12 | Типорозмір – 16x6-8 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на електронавантажувачах R20-20 |
|  | Шина пневматична | шт | 10 | Типорозмір – 215/75 R17.5 Індекс навантаження – не менше 124 | для заміни на дизельному пасажирському трапі ABS-580 |
|  | Шина пневматична | шт | 4 | Типорозмір – 18х7-8 Індекс навантаження – не менше 134 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для вилочного навантажувача EB-687, EB-720 |
|  | Шина пневматична | шт | 2 | Типорозмір – 27x10-12 Індекс навантаження – не менше 134 Виконання: з камерою та обідною стрічкою | для вилочного навантажувача LINDE MH35D |
|  | Шина пневматична | шт | 6 | Типорозмір – 4.00-4 Виконання: з камерою | для заміни на водилах фірми виробника «Fladung GmbH» |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 6 | Типорозмір – 3.00-4 Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на водилах фірми виробника «CAVOTEC GmbH» |
|  | Шина цільнолита (суперластік) | шт | 8 | Типорозмір – 250/60-12 Виконання: швидкого монтажу Тип – цільнолита (суперластік) | для заміни на вилочному електронавантажувачу LINDE E30/600HL |