ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.15.1 (2021) | Запасні частини до насосів та компресорів, код ДК 021:2015 - 42120000-6 - Насоси та компресори | 936 611,00 грн. з ПДВ | 780 509,17 грн. без ПДВ | UA-P-2021-12-03-015629-c |

Визначення потреби в закупівлі: Для проведення технічного обслуговування та ремонту насосних агрегатів та станцій в ДП МА «Бориспіль».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Виходячи з багаторічного досвіду використання технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені такими, що в повному обсязі задовольняють потреби підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування Товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ущільнення верхнє для насоса | шт. | 1 | -Ущільнення верхнє, внутрішнє, каталожний номер №640 63 30 згідно каталогу FLYGT. -Матеріал вольфрований твердосплавний стійко-корозійний склад пластини. До складу ущільнення входять наступні складові: - Ущільнююче кільце (59.5х3мм); - Ущільнююче кільце стаціонарного встановлення; - Ущільнююча прокладка, обертова; - Пружина установча; - Ущільнююче кільце. | Насос FLYGT (3152.181.-S0360215). |
|  | Ущільнення нижнє для насоса | шт. | 1 | -Ущільнення нижнє, зовнішнє, каталожний номер № 384 00 09 згідно каталогу FLYGT . -Матеріал вольфрований твердосплавний стійко-корозійний склад пластини. До складу ущільнення входять наступні складові: -Ущільнююче кільце (54.2х5.7); -Ущільнююче кільце нижнє; -Кільце; -Ущільнююче кільце зовнішнє; -Шайба; - Кінцева шайба; -Ущільнююче кільце (36.2х3.0); -Штопорне кільце (SgA 38); -Болт; -Пружина стиснення. | Насос FLYGT (3152.181.-S0360215). |
|  | Ремонтний комплект | комп | 2 | -Ремонтний комплект для насосів дозаторів з діапазоном кривої 40-80-130. -Складається з одного прийомного клапана, одного нагнітаючого, всмоктуючого патрубка та нагнітаючого патрубка. -Корпус виконаний з фтор полімеру (PVDF), кульки для нагнітаючого клапану керамічні. | Насос дозатор Culligan Logic 2 |
|  | Ущільнення для насоса | шт. | 2 | -Механічні вставки : карбон/кераміка. | Центробіжний вихрьовий насос серії Speroni CS50-20A одноступеневий, рік випуску-2003р. |
|  | Ущільнення для насоса | шт. | 2 | -Механічні вставки : карбон/кераміка. | Центробіжний вихрьовий насос серії Speroni CS 50-16A: одноступеневий, рік випуску-2003р. |
|  | Електронний таймер | шт. | 2 | -Напруга мережі 230В, частота 50 Гц; -Корпус: протиударне покриття стандарт «ІР 65»; -Відображення за допомогою 16-ти діодів в два ряди, високо контрастне підсвічування; -Клавіатура:4 багатофункціональні клавіші; -Роз’єми: 5 роз’ємів; -Вихід контактів:3 виходи, максимальний діапазон 3А виходи, максимальний діапазон 3А, 250В; -Виходи на 24 вольти: 2 виходи для прямого EV і контролю «клапана»; -Клас інструменту : «приклад по класу». | Напірний фільтр очищення води CULLIGAN Hi-Flo 6 UB72. |
|  | Підшипник для насоса | комп | 4 | Комплект складається: Підшипник 62307-2RS 4шт. Технічні характеристики: -Тип: кульковий радіально-упорний двохрядовий; -Внутрішній діаметр: 35мм; -Зовнішній діаметр: 80мм; -Ширина:35мм. Підшипник 6207-2RS1 SKF 4шт. Технічні характеристики: -Тип: кульковий радіальний однорядний; -Внутрішній діаметр: Ø35мм; -Зовнішній діаметр: Ø72мм; -Ширина:17мм; | Насос СЦЛ 75/70. |
|  | Привід | шт. | 4 | -Тип: 7420A6009 -Електроживлення: 24В, 50Гц; -Потужність: 5VA; -Клас захисту: IP54; -Сила зворотного зв’язку: 2…10В. | ˗˗˗ |
|  | Привід | шт. | 4 | -Тип: 7421В3003 -Електроживлення: 24В, 50Гц; -Потужність: 5VA; -Клас захисту: IP54; -Сила зворотного зв’язку: 2…10В. | ˗˗˗ |
|  | Привід | шт. | 4 | -Тип: 7421А3004 -Електроживлення: 24В, 50Гц; -Потужність: 5VA; -Клас захисту: IP54; -Сила зворотного зв’язку: 2…10В. | ˗˗˗ |
|  | Привід | шт. | 4 | -Тип: 6421В3012 -Електроживлення: 24В, 50Гц; -Потужність: 5VA; -Клас захисту: IP54; -Сила зворотного зв’язку: 2…10В. | ˗˗˗ |
|  | Привід | шт. | 4 | -Тип: 6425А3006 -Електроживлення 24В, 50Гц; -Потужність: 5VA; -Клас захисту: IP54; -Сила зворотного зв’язку: 2…10В. | ˗˗˗ |