ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12.1 (2022) | Запасні частини до світлосигнального обладнання злітно-посадкової смуги, код ДК 021:2015 - 34960000-4 - Аеропортове обладнання | 2 228 500,00 грн. з ПДВ | 1 857 083,33 грн. без ПДВ | UA-2022-01-26-001650-a |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю виконання технічного обслуговування та ремонту устаткування світлосигнального обладнання злітно-посадкової смуги.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Кількість товару визначена з урахуванням поточних потреб підприємства.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Виходячи з багаторічного досвіду використання товару, технічні та якісні характеристики визначені такими, що в повному обсязі задовольнятимуть потребам підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Каталожний номер або модель або артикул виробника | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогонь | INL-RE 1C Y/W SC | шт. | 1 | Технічні характеристики: Двонаправлений вогонь високої інтенсивності; Кольорові фільтри – жовтий/білий; Струм живлення – 6,6 А (відхилення не допускається, у зв’язку з параметрами роботи існуючого обладнання); Розмір кришки – ShortCover (низька кришка); Живлення від 1-го трансформатора; Виступ над повернею – не більше 12,7мм (Учасник вказує конкретний показник); Зовнішний діаметр – 12” (відхилення не допускається, у зв’язку із встановленням вогню в наявні основи відповідного розміру); Джерело світла: – 2 лампи з рефлектором, потужністю не більше 105 Вт (Учасник вказує конкретний показник); – середній термін служби лампи при номінальному струмі 6,6 А – не менше 1000 годин (Учасник зазначає показник з виразом «не менше»). | ----- |
| 2 | Комплект конектора | SG12659 | шт. | 60 | Технічні характеристики: тип вторинного конектора – вторинний штекер FAA, з компресійною заглушкою. Комплектація: 1 вторинний штекер з аксесуарами у пакуванні на один артикул. | Вогні THORN тип INL-RC. |
| 3 | Прокладка | 13078 | шт. | 100 | ---- | Призми вогню INL-R THORN. |
| 4 | Призма | 13003 | шт. | 10 | ---- | Вогонь INL-RT THORN. |
| 5 | Призма | 13005 | шт. | 20 | ---- | Вогонь INL-RС THORN. |
| 6 | Призма | 13004 | шт. | 10 |  | Вогонь INL-RE THORN. |
| 7 | Модуль | SRU 101 | шт. | 10 | Технічні характеристики: Тип модуля – 1-канальний; Струм живлення – не більше 6.6 А (Учасник вказує конкретне значення). | ----- |
| 8 | Модуль | SRU 102 | шт. | 5 | Технічні характеристики: Тип модуля – 2-канальний; Струм живлення – не більше 6.6 А (Учасник вказує конкретне значення). | ----- |
| 9 | Вогонь | INL-RE 1C W/W SC | шт. | 1 | Технічні характеристики: Двонаправлений вогонь високої інтенсивності; Кольорові фільтри – білий /білий; Струм живлення – 6,6 А (відхилення не допускається, у зв’язку з параметрами роботи існуючого обладнання); Розмір кришки – ShortCover (низька кришка); Живлення від 1-го трансформатора; Виступ над повернею – не більше 12,7мм (Учасник вказує конкретний показник); Зовнішний діаметр – 12” (відхилення не допускається, у зв’язку із встановленням вогню в наявні основи відповідного розміру). Джерело світла: – 2 лампи з рефлектором, потужністю не більше 105 Вт (Учасник вказує конкретний показник); – середній термін служби лампи при номінальному струмі 6,6 А – не менше 1000 годин (Учасник зазначає показник з виразом «не менше»). | ----- |
| 10 | Призма | 500898 | шт. | 100 | ----- | Вогонь IN-RC THORN. |
| 11 | Прокладка | 501040 | шт. | 300 | ----- | Призми вогню IN-RC THORN. |

Додаткова інформація:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки предмет закупівлі буде використовуватися в якості заміни запасних частин, що вийшли з ладу, а тому дуже важливо для сумісності з вже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

«Еквівалентом» для позицій 2-6, 10, 11 вважається Товар, що є сумісним з обладнанням, що використовується в ДП МА «Бориспіль» та зазначеним в колонці «Сфера застосування» Технічної специфікації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам ).