ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, Євро | Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі в результаті проведених переговорів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.16 (2021) | Технічне обслуговування та ремонт пожежного автомобіля ROSENBAUER PANTHER 6х6 РА 146, код ДК 021:2015 - 50110000-9 –Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 7 930,00 Євро без ПДВ | 6 130,00 Євро без ПДВ | UA-2021-12-30-010834-c |

Визначення потреби в закупівлі:

Закупівля обумовлена необхідністю підтримання в справному стані пожежної техніки для забезпечення встановленої категорії аеродрому за РНПЗ (рівня необхідного пожежного захисту) відповідно наказу Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 286 «Про затвердження правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України», Додаток №3 «Норми забезпечення аеродромів цивільної авіації пожежними автомобілями та вогнегасними речовинами». Послугу неможливо виконувати силами структурних підрозділів підприємства.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на основі аналізу результатів попередніх закупівель та моніторингу ринку. Було направлено низку запитів підприємствам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі. Загальна очікувана вартість закупівлі складається з: ціни послуги з ремонту та технічного обслуговування відповідно до конкретного визначеного переліку; ціни запасних частин відповідно до конкретного визначеного переліку.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Обсяг Послуг з ремонту з переліком запасних частин зазначений в конкретній специфікації. Для визначення регламентних робіт при проведенні технічного обслуговування пожежного автомобіля ROSENBAUER PANTHER 6x6 PA146 було надано запит до компанії THG Technik Handels Gesellschaft AG, (Швейцария), який являється офіційним сервісним центром компанії Rosenbauer International AG (виробника пожежного автомобіля ROSENBAUER PANTHER 6x6 PA146) в Україні.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування та ремонт пожежного автомобіля ROSENBAUER PANTHER 6x6 PA146 | послуга | 1 | № п/п Найменування запасних частин та послуг К-ть та одиниця виміру Примітки Сервісна послуга технічного обслуговування пожежного автомобіля PANTHER РA146 1 масляный фільтр двигуна Panther A 146 2 шт розхідний матеріал 2 Заміна масляного фільтру двигуна Panther A 146 2 послуга послуга 3 масляный фільтр двигуна Panther A 146 (додатковий) 1 шт розхідний матеріал 4 Заміна масляного фільтру (додаткового), двигуна Panther A 146 1 послуга послуга 5 Моторна олива 15w40 VDS-3 для дизельных двигунів Volvo Penta Panther A 146 60 л розхідний матеріал 6 Заміна моторної оливи в двигуні Panther A146 1 послуга послуга 7 Паливний фільтр (моделі) Volvo Motor Panther A 146 1 шт розхідний матеріал 8 Заміна паливного фільтру двигуна Volvo Motor Panther A 146 1 послуга послуга 9 Паливний вторинний фільтр Volvo Motor Panther A 146 1 шт розхідний матеріал 10 Заміна паливного вторинного фільтру двигуна Volvo Motor Panther A 146 1 послуга послуга 11 Повітрявисушувальний патрон змінний елемент для Panther A 146 2 шт розхідний матеріал 12 Заміна повітрявисушувального патрону змінного елементу для Panther A 146 2 послуга послуга 13 Змінний елемент повітряного фільтра Volvo Motor, A 14 для Panther A 146 1 шт розхідний матеріал 14 Заміна змінного елементу повітряного фільтра Volvo Motor, A 14 для Panther A 146 1 послуга послуга 15 Масляниста силіконова паста для змазки рольставней Liqui Moly PTFE-Spray - тефлоновий спрей 250g 2 шт розхідний матеріал 16 Змащення рольставнів відсіків та телескопічних направляючих висувних ящиків 1 послуга послуга 17 Мастило високоякісне на літієвій основі DynaPower Dynafett MS 2 1 кг розхідний матеріал 18 Змащення підшипників в точках змащення за регламентом 1 послуга послуга 19 Водовідштовхуюче мастило Grease Barium Complex L 2 S 1 кг розхідний матеріал 20 Змащення підшипників лафетного ствола та бамперного в точках змащення за регламентом 1 послуга послуга 21 Трансмісійне мастило SAE 85W-90 4 л розхідний матеріал 22 Заміна масла в редукторі приводу насоса 1 послуга послуга 23 Моторна олива SAE 15w40 1л розхідний матеріал 24 Заміна мастила у вакуумному насосі 1 послуга послуга 25 98515 Сервіс комплект для обслуговування вакуумного насосу Panther A146 розхідний матеріал Клапан VALVE PLATE SIZE 100 2 шт розхідний матеріал Клапан INLET VALVE PLATE 2 шт Шайба Washer 2 шт Гвинт фіксуючий Countersunk screw, philips head 2 шт Гайка Hex nut M5 DIN 985 steel galvanized 2 шт Кільце ущільнююче O-ring 2 шт Кільце ущільнююче O-ring 110 x 3 / b70 2 шт 26 Заміна ущільнювачів та гумових проставок (клапанів) у вакуумному насосі 1 послуга послуга |

* Під «запасними частинами» розуміється - комплектуючі, агрегати, матеріали, вузли, деталі тощо (далі – запасні частини). Під «матеріалами» розуміється також - розхідні матеріали.

Додаткова інформація:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуги – замовник здійснює закупівлю даного виду послуги, оскільки вона за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам).