ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.05 (2022) | Мастильні матеріали різні, код ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби | 684 939,12 грн. з ПДВ | 570 782,60 грн. без ПДВ | UA-2022-02-11-006718-b |

Визначення потреби в закупівлі:

Закупівля Мастильні матеріали різні обумовлена необхідністю забезпечення виробничих потреб підприємства в різних мастильних матеріалах з метою безперебійної роботи підприємства в цілому.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель по кожному найменуванню за останні два роки з урахуванням індексу інфляції, умов оплати, логістики та моніторингу ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що постачають Мастильні матеріали різні з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі та за основу очікуваної вартості взята оптимальна вартість на Мастильні матеріали різні, що зазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет джерела.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам документів, що підтверджують якість Товару, заводських специфікацій (описів), в яких зазначається технічна специфікація та фізико-хімічні показники  конкретного найменування Товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Виробник Товару (торгова марка, Бренд або таке інше) | Тара** | Од. вим. | К-сть | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація)/опис | Документ, згідно якого виготовляється Товар / якому відповідає Товар (допуски) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Універсальна рідина |  | балон 300 мл | шт. | 664 | WD-40 Аерозоль, спрей Технічний аерозоль універсального призначення: - витісняє вологу і утворює захисний бар'єр проти вогкості; - захищає від корозії; - змащує деталі не залишаючи жирних або липких слідів; - проникає в механізми, звільняючи заіржавілі частини; -легко видаляє жир, бітумні плями або залишки клею. |  |
|  | Гальмівна рідина | MANNOL | каністра 1 літр | літр | 400 | DOT-4 Mannol Breake Fluid Однорідна прозора рідина від безбарвного до світло - коричневого кольору без осаду, допускається слабка опалесценція. Показники якості та технічні характеристики: Вміст води, %, не більше* 0,2; Значення рН: 7-9,5*; В’язкість при 100 оС, cSt, хв., не менше* 2. * Зазначити конкретний показник | MANNOL 8941 DOT-4 SAE J 1703 ISO 4925 FMVSS 166 DOT 4 |
|  | Мастило вазелін технічний |  | банка 0,8 кг | кг | 4,8 | ВТВ-1 Показники якості та технічні характеристики: Температура краплепадіння, оС, не менше* 92. * Зазначити конкретний показник |  |
|  | Розчинник іржі універсальний | SKYLAND | балон 300 мл | шт. | 99 | SKYLAND SL 701 Аерозоль, спрей Ефективний проникаючий засіб на основі молібдену для ослаблення сильно приіржавілих з’єднань. Витісняє вологу. Зменшує силу тертя. |  |
|  | Мастило для автоматичного змащення східців ескалатора | SKF | балон 125 мл | шт. | 100 | SKF System 24 lagd 125/HMT68 Мастило для автоматичного змащення східців ескалатора. Показники якості та технічні характеристики: Діапазон робочих температур: від мінус 20 оС до плюс 60 оС. |  |
|  | Мастило силіконове | MANNOL | балон 450 мл | шт. | 180 | Silicone Spray Аерозоль, спрей Показники якості та технічні характеристики: Діапазон робочих температур: від мінус 60 до плюс 300 оС; Температура застигання, оС, не вище* мінус 62; Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче* 310. * Зазначити конкретний показник |  |
|  | Мастило редукторне | STIHL | тюбік 80 г | шт. | 12 | Superlub FS 80 Змазка редукторна FS. |  |
|  | Олива для дерев’яних поверхонь | Rubio Monocoat | банка 1,3 літрів | шт. | 7 | Oil Plus 2С Універсальний продукт для обробки любих дерев’яних поверхонь. |  |
|  | Мастило для високошвидкісних і навантажених підшипників | Liqui Moly | банка 0,4 кг | шт. | 25 | 47 MoS2 Langzeitfett Показники якості та технічні характеристики: Колір: темно-сірий; Загущувач: літієве мило; В’язкість при + 40 оС, мм2/с, не менше* 100; Допустимий діапазон температур: від мінус 35 оС до плюс 120 оС * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Мастило для монтажу форсунок і свічок | Liqui Moly | тюбік 20 мл | шт. | 10 | Pro Line Injektoren und Gluhkerzenfett Показники якості та технічні характеристики: Густина при 20 оС, г/см³: не менше* 1,05; Допустимий діапазон температур: від мінус 40 оС до плюс 1 400 оС. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Мастило мідне | Liqui Moly | банка 250 мл | шт. | 32 | Kupfer Spray Аерозоль, спрей Показники якості та технічні характеристики: Основа – мінеральна олива; Густина при 20 оС, г/см3 не більше* 1,5; Допустимий діапазон температур: від мінус 30 оС до плюс 1 100 оС. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Олива для компресорів холодильних машин | Liqui Moly | банка 250 мл | шт. | 60 | 46 Pag Klima Anlagen Oil Показники якості та технічні характеристики: Густина при 20 оС, г/см3 не менше* 0,980; В’язкість при 40 оС, мм2/с, не менше* 47; В’язкість при 100 оС, мм2/с, не менше* 10; Індекс в’язкісті, не менше* 210; Температура застигання, оС, не вище* мінус 46. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Рідина для пневматичних гальмівних систем | Wabco | каністра 1 літр | літр | 60 | Wabcothyl Артикул 8307020874 Запобігає замерзанню конденсату вологи і затвердіння гумових прокладок, захищає гальмівну систему від корозії і покращує змащування клапанів. Забезпечує стабільну роботу гальмівної системи. |  |
|  | Мастило універсальне для гальмівних систем | Bosch | тюбік 100 мл | шт. | 20 | Bosch Superfit TO 100 Використовується при ремонті дискових і барабанних гальмівних систем. |  |
|  | Мастило для пневмосистем | Wabco | банка 1 кг | кг | 4 | артикул 8305030654 Показники якості та технічні характеристики: Допустимий діапазон температур: від мінус 40 оС до плюс 100 оС. |  |
|  | Мастило | Henkel | балон 400 мл | шт. | 16 | Loctite 8031 Аерозоль, спрей Засіб для змащення. Показники якості та технічні характеристики: Температура застигання, оС, не вище* мінус 35; В’язкість при 20 оС, мм2/с, не менше* 45. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Мастило | Henkel | балон 400 мл | шт. | 48 | Loctite LB 8101 Аерозоль, спрей Засіб для змащення. Показники якості та технічні характеристики: Тиск при 20 оС, не менше* 3 бар; Допустимий діапазон температур: від мінус 30 оС до плюс 170 оС. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Мастило силіконове для супортів | HUSKEY | тюбік 85 г | шт. | 30 | Slipkote 220-R DBC Забезпечує максимальний захист деталей в широкому температурному діапазоні. Прибирає скрегіт та гул, що виникає при роботі гальма. Показники якості та технічні характеристики: Інтервал робочих температур: від мінус 46 оС до плюс 229 оС; Температура застигання, оС, не вище* мінус 45; Загущувач – синтетичний. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Рідина гальмівна |  | каністра 1 літр | літр | 5 | БСК Однорідна прозора рідина від червоного до червоно-рожевого кольору без осаду і механічних домішок, допускається слабка опалесценція. Показники якості та технічні характеристики: Щільність при температурі 20 оС, г/см3, не менше * 0,870; Концентрація водневих іонів (рН), не менше* 6,0; Температура кипіння, оС, не менше* 115. * Зазначити конкретний показник. |  |
|  | Мастило тефлонове сухе | Verylube | балон 320 мл | шт. | 20 | PTFE Spray ХВ 40121. Аерозоль, спрей Використовується для змащення направляючих автомобільного скла, телескопічних антен, люків. Гарантує плавний і дуже легкий рух з’єднань і вузлів металевих, а також неметалевих матеріалів. |  |
|  | Засіб універсальний | Liqui Moly | балон 400 мл | шт. | 37 | Liqui Moly 40 Multi-Funktions Spray Артикул: 8049 Аерозоль, спрей Забезпечує надійне змащення поверхонь, що труться. Долає міцний шар іржі на болтах і гвинтах за дуже короткий термін. Застосовується для обслуговування замків, різьбових з’єднань, засувок, автомобільних антен. |  |
|  | Мастило універсальне літієве біле | MANNOL | балон 450 мл | шт. | 12 | White Grease Артикул: 8121 Аерозоль, спрей Призначений для обробки деталей, механізмів, підшипників, шарнірів, зубчастих та інших передач, різьбових з’єднань. Відштовхує вологу, захищає від корозії та перешкоджає примерзанню елементів. |  |
|  | Мастило для ланцюгів | РІТON | балон 400 мл | шт. | 106 | Аерозоль, спрей Синтетичний змащуючий засіб для приводних і конвеєрних ланцюгів, підшипників, зубчастих передач, чутливих до тертя деталей і механізмів. Забезпечує безперебійну роботу механізмів у вологому і агресивному середовищі. Показники якості та технічні характеристики: Діапазон робочих температур: від мінус 30 оС до плюс 150 оС. |  |

Додаткова інформація:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.